Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę fotopułapek wraz z osprzętem – 20 szt.

- Zakres ilościowy zadania: 20 szt. w tym:

- fotopułapki  z modułem MMS/GSM/LTE, posiadające możliwości wysyłania zdjęć przez MMS i na adres email – 7 szt.,

- fotopułapki  z modułem MMS/GSM/LTE lub bez tego modułu i możliwości wysyłania MMS i na adres email – 13 szt.,

- Warunki techniczne:

- matryca – min. 12 Megapikseli CMOS (rzeczywiste),

- szyfrowanie zdjęć AES128 na karcie pamięci z możliwością nadania szyfrowaniu "silnego hasła" (min. 12 znaków z 4 dowolnych grup: duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne),

- jedno oprogramowanie do deszyfrowania zdjęć, które pozwala na zapisanie odszyfrowanego pliku w formacie JPG, służące jednocześnie do konfiguracji fotopułapki,

- obiektyw: od F=2 do 4, kąt widzenia min. 40-60 stopni,

- odległość ogniskowania: od 3 metrów do nieskończonośc,i

- czas ekspozycji: automatyczny,

- balans bieli: automatyczny,

- automatyczny filtr IR,

- rozdzielczość zdjęć: min. 30 Mpx,

- format zdjęć JPG,

- rozdzielczość video min 1280x720,

- format wideo AVI lub MOV,

- wyświetlacz: kolorowy LCD min. 2 cale,

- umieszczanie w zapisanych danych: daty i czasu, temperatury,

- zabezpieczenie urządzenia kodem PIN o min. 4 cyfrach,

- wbudowana lampa podczerwieni o minimum 40 diodach LED niewidocznych dla oka ludzkiego i długości fali 940 nm,

- zasięg lampy doświetlającej min. 15 metrów,

- automatyczny tryb sterowania pracą lampy,

- ilość czujników ruchu - min. 1 czujnik ruchu o kącie widzenia min. 60 stopni,

- regulacja czułości czujników ruchu wysoki/średni/niski,

- czujnik ruchu - zasięg min 20 m,

- programowalny czas uśpienia czujników 0s-60 min (programowane),

- czas aktywacji po wykryciu ruchu max. 1s,

- zasilanie akumulatorami AA (R06), z możliwością zamontowania min. 8 szt. baterii jednocześnie,

- sygnalizacja niskiego napięcia,

- interfejsy USB, wyjście TV,

- temperatura pracy od -20 stopni C do + 50 stopni C,

- obudowa fotopułapki w pełni pokryta fabrycznym kamuflażem na całej powierzchni,

- klasa szczelności IP66,

- dopuszczalna wilgotność pracy od 5% - 90%,

- fotopułapka posiadająca potwierdzenie zgodności z dyrektywą CE,

- instrukcja obsługi i menu w języku polskim,

- okres gwarancji na zakupiony sprzęt nie krótszy jak 24 miesiące od daty zakupu.

Dodatkowa specyfikacja fotopułapek z modułem MMS/GSM/LTE

- moduł GSM: FDD LTE B1 (FDD2100) /B3 (FDD1800)/B7 (FDD2600) /B8 (FDD900) /B20 (FDD800) TDD LTE: B38 (TDD2600)

- możliwość wysyłania zdjęć przez MMS VGA 640x480 na zdefiniowany numer telefonu lub w postaci zdjęcia w pełnej rozdzielczości na adres email,

- urządzenie powinno zapewniać możliwość przesyłania zrobionych zdjęć na dedykowaną platformę z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci GSM (UMTS),

- możliwość programowania limitu wysyłanych zdjęć; - 1-99 na dobę i bez ograniczeń,

- w zestawie z antena GSM,

- obsługiwane karty SIM Orange i Play, T-Mobile, Plus.

Akumulatory – 320 szt.

- AA pojemność min. 2500 mAh,

- kompatybilność z fotopułapką,

- przystosowanie do pracy w temperaturach od -20 do +50 stopni C.

Ładowarka - 5 szt. do akumulatorków użytych do fotopułapek – 5 szt.

- co najmniej 12 (nie więcej jak 16) niezależnych kanałów ładowania R6/AA lub R03/AAA -  każdy akumulatorek jest ładowany niezależnie,

- możliwość ładowania 12 akumulatorków R6/AA lub R03/AAA w dowolnej kombinacji,

- podświetlany wyświetlacz LCD z wskaźnikiem ładowania baterii osobno dla każdego kanału, funkcja odświeżania akumulatorków pozwalającą na wydłużenie ich żywotności,

- ładowarka musi posiadać zabezpieczenia przed zwarciem, błędnym włożeniem akumulatorów oraz przegrzaniem,

- instrukcja w języku polskim,

- światowy zakres napięcia: AC 100-240V, 50/60Hz oraz DC 12V,

- prąd ładowania: DC 1,2Vx12 R6/AA 0,5A / R03/AAA 0,25A,

- prąd rozładowywania: 200 - 300 mA,

- kontrola czasu ładowania na podstawie: ujemnej delty V.

Karta pamięci – 40 szt.

- pojemność 32GB,

- szybkość klasy 10, UHS-I,

- przystosowanie do pracy w temperaturach od -20 do +50 stopni C.

Linka zabezpieczająca przed kradzieżą - 20 szt.

- stalowa, pleciona w osłonie winylowej z mechanizmem oscylacyjnym,

- mechanizm blokujący napinanie linki,

- długość min. 1,6 m, średnica min. 7 mm.

Grawerunek

możliwość umieszczenia przez dostawcę (w cenie ofertowej) grawerunku laserowego umieszczonego na tyle obudowy fotopułapki, pozwalającego na umieszczenie minimum 40 dowolnych znaków w celu wygrawerowania napisu:

WŁASNOŚĆ

RDOŚ w Szczecinie
tel. 91 43-05-200

Inne istotne informacje:

W kosztach zadania należy uwzględnić: koszty transportu oraz rozładunku w miejscu dostawy.

Miejsce dostawy: Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13.