Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę sprzętu optycznego do prowadzenie i dokumentowania obserwacji terenowych, w ramach zadania podzielonego na 3 części tj.:

| 1 część: | Zakup lornetek – 2 szt. |
| --- | --- |
| 2 część: | Zakup noktowizora – 1 szt. |
| 3 część: | Zakup aparatów fotograficznych – lustrzanek; 2 szt. |

- Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia dla 1 części - zakup lornetek

- Zakres ilościowy zadania: 2 szt.

- Warunki techniczne:

- konstrukcja pryzmatu – dachopryzmatyczna,

- soczewki szklane,

- materiał pryzmatu - szkła typu BaK-4 lub równoważne,

- powiększenie - x10,

- średnica obiektywu – 56 mm,

- gwarancja producenta min. – 10 lat,

- gaz wypełniający: argon lub azot

- pole widzenia liniowe (m/m) – min. 98/1000,

- źrenica wyjściowa – min. 5.6 mm,

- odstęp od źrenicy wyjściowej min. – 16 mm,

- sprawność zmierzchowa - min. 23.40,

- jasność względna – min. 31.20,

- wodoodporność – min. do 1 m przez 5 minut,

- centralny system ogniskowania z centralnie umieszczonym pokrętłem regulacji,

- regulowane muszle oczne umożliwiające obserwację w okularach,

- dodatkowa korekcja dioptrażu dla osób z wadą wzroku,

- ewentualne elementy metalowe zabezpieczone przed korozją,

W zestawie dodatkowo co najmniej:

- futerał chroniący lornetkę przed uszkodzeniem w czasie transportu,

- pasek na szyję,

- szelki do lornetki, dopasowane do oferowanego modelu,

- dekielki (zatyczki) na obiektywy i okulary.

- Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia dla 2 części - zakup noktowizora

- Zakres ilościowy zadania: 1 szt.

- Warunki techniczne:

- technologia wykonania: analogowa,

- generacja: min. II+,

- wbudowany iluminator podczerwieni z możliwością regulacji mocy iluminatora                           (min. 2 stopnie),

- ochrona noktowizora przed zbyt jasnym światłem,

- automatyczna kontrola jasności,

- minimalna odległość obserwacji z obiektywem x 1 – min. 600 m,

- zakres temperatur roboczych: co najmniej od – 40 do + 50 °C,

- noktowizor dwuoczny (gogle, lornetka), regulowany rozstaw okularów w zakresie                    min. 55-76 mm,

- regulacja dioptrii: w zakresie min. od -3,5 do +4,

- minimum dwa wymienne obiektywy o parametrach:

- obiektyw nr 1 o powiększeniu x 1 i liniowym polu widzenia na 100 m min.                   65 m, kątowe pole widzenia - 40,0°, minimalna odległość ustawiania ostrości                                       (z obiektywem 1x) - 0,5 m

- obiektyw nr 2 o powiększeniu x od 3,5 do 6,

- wodoszczelność spełniająca normę min. IP67,

- ładowanie wymiennymi bateriami, z możliwością zastąpienia ich ładowalnymi akumulatorkami,

- czas rozładowania ogniwa (w temp. 23 °C, bez IR) – nie krótszy niż 50 godz.,

- waga( z obiektywem 1x): max.0.6 kg,

- waga ( z obiektywem od 3,5 do 6: max. 1,2 kg,

- okres gwarancji min. 24 miesiące,

Dodatkowo min.:

- pokrowiec na noktowizor,

- mocowanie na głowę umożliwiające prowadzenie obserwacji bez pomocy rąk,

- instrukcja obsługi w języku polskim.

- W kosztach należy uwzględnić dowóz i rozładunek w miejscu wskazanym na posesji RDOŚ w Szczecinie WST w Złocieńcu.

- Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia dla 3 części - zakup aparatów fotograficznych – lustrzanek

  - Zakres ilościowy zadania: 2 szt.

  - Warunki techniczne (dla każdego aparatu z osobna):

- format matrycy: APS-C, DX lub równoważny,

- rozdzielczość matrycy: co najmniej 20 megapikseli,

- obiektyw zmiennoogniskowy (zoom) w zestawie,

- szybkość wykonywania zdjęć seryjnych: co najmniej 7 kl./s,

- możliwość nagrywania filmów,

- odchylany ekran z obsługą dotykową,

- możliwość obsługi zdalnej (wbudowany moduł WiFi lub pilot dołączony do zestawu),

- akumulator + akumulator zapasowy;

- ładowarka do akumulatora,

- pasek,

- torba transportowa,

- karta pamięci o pojemności min. 16 GB,

- konwerter do makrofotografii (nakładany na obiektyw).

Inne istotne informacje:

W kosztach zadania należy uwzględnić: koszty transportu oraz rozładunku w miejscu dostawy.

Miejsce dostawy: Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13.