Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę pułapek żywołownych do odłowu bobra.

- Łączna ilość: 10 szt.

- Parametry:

- materiał: wykonana z prętów stalowych zgrzewanych ze stal ocynkowanej niemalowanej lub malowanej proszkowo w kolorach maskujących (zieleń, brąz)

- grubość drutu nie mniejsza niż 1,8 mm, dodatkowe elementy wzmacniające z prętów lub pasków stalowych

- długość żywołapki: 150 -160 cm

- szerokość 30 - 34 cm

- wysokość 30 - 36 cm

- dwustronna, przelotowa z zapadniami zamykającymi się od zewnątrz

- oczka gęste uniemożliwiające pokąsanie przez schwytane zwierzę osób znajdujących się na zewnątrz, jak również minimalizujące możliwość zranienia się zwierzęcia

- wewnątrz półka na przynętę – po naciśnięciu półki zwalnia się mechanizm zapadkowy, który powoduje że zwierzę jest zatrzaśnięte w środku żywołapki; konstrukcja pułapki powinna uniemożliwiać jej otwarcie, przez transportowane zwierzę

- budowa dwustronna – umożliwia wejście zwierzęcia z każdej strony i uruchomienie mechanizmu zapadkowego; jednoczesne zamknięcie zapadek po obu stronach

- urządzenie dostosowane m.in. do potrzeb kół łowieckich, gospodarstw prowadzących gospodarstwa rybackie

- łatwa w czyszczeniu

- urządzenie zaopatrzone w rączki pozwalające na bezpieczne przenoszenie zwierząt wewnątrz żywołapki

- budowa żywołapki musi umożliwiać bezpieczne wypuszczenie schwytanego zwierzęcia do środowiska naturalnego

- gwarancja: minimum 2 lata

- Przedmiot szacowania musi posiadać odpowiednie warunki wytrzymałości, bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody (odłów dotyczy zwierząt objętych ochroną gatunkową – przebywanie w klatce nie może wywoływać nadmiernego stresu, prowadzić do uszkodzenia ciała zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz).

Inne istotne informacje:

W kosztach zadania należy uwzględnić: koszty transportu oraz rozładunku w miejscu dostawy.

Miejsce dostawy: Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13