Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonanie i dostawa klatek do przewozu żywych zwierząt – 2 szt.

- Zakres ilościowy zadania: 2 szt.

- Warunki techniczne:

- wykonana w formie skrzyni transportowej na drapieżniki (wilki, rysie) o wymiarach: dł. 125 cm, szer. 70 cm wys. 80 cm, ze sklejki wodoodpornej o grubości 12 mm,

- krótsze boki, stanowiące jednocześnie przednie i tylne wyjście muszą być wsuwane                                     od góry, za pomocą drewnianych lub aluminiowych prowadnic. Muszą posiadać                      w górnej części uchwyt do podnoszenia oraz metalowy element (zamknięcie) zabezpieczające podnoszone krótsze boki przed niekontrolowanym otwarciem przez transportowane zwierzę,

- wzdłuż górnej krawędzi wszystkich czterech boków należy wywiercić otwory wentylacyjne o średnicy około 40 mm (ilość otworów do uzgodnienia                                        z zamawiającym),

- łączenia ścian z podłogą i sufitem skrzyni muszą być wzmocnione listwami                        w sposób nadający całej konstrukcji sztywność i wytrzymałość odpowiednią                          do transportu zwierzęcia o wadze do 60 kg,

- wszystkie elementy stalowe znajdujące się wewnątrz skrzyni muszą                                       być zabezpieczone przed kontaktem ze zwierzęciem,

- skrzynia musi posiadać uchwyty transportowe gwarantujące bezpieczny transport zwierzęcia np. wdłużne listwy lub drągi umieszczone w prowadnicach zamontowanych w dolnej, zewnętrznej części skrzyni,

- przykładowy wygląd i sposób wykonania skrzyni transportowej przedstawiają zdjęcia poglądowe umieszczone na końcu niniejszej informacji.

Inne istotne informacje:

W kosztach zadania należy uwzględnić: koszty transportu oraz rozładunku w miejscu dostawy.

Miejsce dostawy: Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE